## Slide 1: Grille d’analyse des quartiers synthèse
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique »
journée 3
Equipe de formateurs:
CREAT (UCLouvain) V. Bottieau, A. Sinzot
IGEAT (ULB): F. Goffin, S. Verelst
Lepur (ULiège): -

## Slide 2
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - J3
Catégorie 1 : les éléments qui améliorent la mobilité alternative ou réduisent le besoin de se déplacer
Les critères choisis | fréquence | Eléments pour juger de la pondération
Proximité aux services de base et aux arrêts de transports en commun structurants | 11 | tout accessible à moins de 500/800/1000 m à pied, à moins de 5/30 min à pieds, à moins de 1500m à vélo présence des services essentiels (alimentation, pharmacie, écoles + train et bus)
Sécurité des voiries pour les modes doux | 9 | Cheminements en site propre Trottoirs suffisamment larges, lisibilité des espaces publics/privés
Mixité fonctionnelle du quartier | 8 | Nombre de fonctions, au moins 3 différentes de type commerces, services, logements, bureaux, accès aux autres pôles, commerce local et circuits courts
Continuité de la trame viaire pour les modes doux | 8 | Interconnexion des pôles, des quartiers, efficacité du maillage, sécurité et confort des traversées, trottoirs, signalétique, points d'intérêts, points nœuds… présence de pistes cyclables prioritaires, de trottoirs traversants, d’espaces partagés
Offre en transport en commun | 8 | Présence du bus, du train à faible distance, fréquence suffisante, intégration dans le réseau, diversité de l'offre des modes de transports RAVeL, Cambio

## Slide 3
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - J3
Catégorie 1 : les éléments qui améliorent la mobilité alternative ou réduisent le besoin de se déplacer
Les critères choisis | fréquence | Eléments pour juger de la pondération
Hiérarchisation des voiries selon le principe STOP et partage de l'espace | 7 | Séparation claire des usages sécurité et confort des cheminements modes doux dispositifs tels zones 20, pas de voiture
Qualité des lieux de parking pour les modes doux | 4 | De plein pied, sous abri, ergonomique, taille suffisante
Place accordée aux PK automobiles | 4 | 
Forme et densité de la trame viaire | 3 | Eviter la linéarité des voiries
Confort des voiries | 1 | Sous-catégorie des critères de continuité, de hiérarchisation

## Slide 4
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - J3
Catégorie 2 : les éléments qui améliorent la gestion de la chaleur dans le quartier
Les critères choisis | fréquence | Eléments pour juger de la pondération
Importance de la trame verte et bleue | 11 | maillage efficace, continuité des espaces verts, accessibilité des espaces verts, gestion des inondations, gestion chaleur, des îlots de chaleur attractivité, convivialité, sur domaine privé et public Présence de l'eau, fontaines, de trame bleue Présence de verdure semi-sauvage, fauchage tardif (biodiversité)
Orientation des bâtiments, relief du terrain et du quartier | 8 | orientation optimale, orientation, prise en compte de la surchauffe Terrains plats ou orientés sud-ouest, intégration au relief
Caractéristiques urbanistiques - alignement, gabarit | 7 | Logement mitoyen, compact, part d'appartements  déjà mieux isolé Bâti continu et uniforme  facilité pour isolation
Qualité patrimoniale du bâti | 4 | Harmonisation des matériaux, uniformisation des gabarits, utilisation de pierres vernaculaires…
Compacité du bâti | 4 | Mitoyenneté, mutualisation des affectation (parkings, espaces de co-working…)
Mitoyenneté du bâti | 1 | 

## Slide 5
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - J3
Catégorie 3 : les éléments d’« énergie grise » à l’échelle du quartier
Les critères choisis | fréquence | Eléments pour juger de la pondération
Potentiel d'évolution du bâti (agrandissements, réhausse) | 7 | quartier peu dense, poches non bâties, friches, potentiel foncier… et localisation Intégration possible des principes de conception d'économie d'énergies (compacité du bâti, modes doux…) dans la construction des nouveaux quartiers, des constructions
Intensité du quartier (densité et mixité) | 7 | mitoyen et mixte qualité de la densité (attention marchands de sommeil, emprise au sol…)
Potentiel de densification du quartier | 7 | Evolution potentielle du bâti
Densité bâtie du quartier | 4 | de moins de 5/10 log/ha à plus de 40 log/ha nets
Potentiel de diversification du quartier (parcelles, bâtiments) | 3 | Bâtiments évolutifs, multifonctionnels à l'échelle du quartier
Interactions entre les quartiers | 1 | Situé à moins de 2 min d'un centre
Imperméabilité des avant-cours | 1 | 
Gestion des ressources (eau, chaleur, déchets, biométhanisation, eaux usées…) | 1 | Gestion collective des équipements techniques, production d'énergies renouvelables
Qualité et structuration de la trame verte et bleue | 1 | 

## Slide 6
PROXIMITE AUX SERVICES DE BASE ET AUX ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN STRUCTURANTS
MIXITE FONCTIONNELLE DU QUARTIER
FORME ET DENSITE DE LA TRAME VIAIRE
CONTINUITE DE LA TRAME VIAIRE POUR LES MODES DOUX
HIERARCHISATION DES VOIRIES SELON PRINCIPE STOP ET PARTAGE DE L’ESPACE
SECURITE DES VOIRIES POUR LES MODES DOUX
CONFORT DES VOIRIES POUR LES MODES DOUX
QUALITE DES LIEUX DE PK POUR LES MODES DOUX
PLACE ACCORDEE AU PK AUTOMOBILE
OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN
COMPACITE DU BATI
MITOYENNETE DU BATI
IMPORTANCE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LE QUARTIER
ORIENTATION DES BATIMENTS/RELIEF DU TERRAIN
QUALITE PATRIMONIALE DU BATI
CARACTERISTIQUES URBANISTIQUES DU BATI (ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS, GABARIT…)
INTENSITE DU QUARTIER (DENSITE + MIXITE)
DENSITE BATIE DU QUARTIER
EVOLUTION DU BATI : POTENTIEL D’INTENSIFICATION SANS IMPERMEABILISATION (AGRANDISSEMENTS, REHAUSSE…)
EVOLUTION DU QUARTIER : POTENTIEL D’INTENSIFICATION/DE DENSIFICATION DANS LE TISSU (DENT CREUSE, SAR…)
EVOLUTION DU QUARTIER : POTENTIEL DE DIVERSIFICATION DU TISSU (TAILLE DES PARCELLES, DIVERSITE DES BATIMENTS…)
INTERACTIONS ENTRE LES QUARTIERS
IMPERMEABILITE DES AVANT-COURS
GESTION DES RESSOURCES : EAU, CHALEUR, DECHETS, BIOMETHANISATION, EAUX USEES… QUALITE ET STRUCTURATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

## Slide 7
1. PROXIMITE AUX SERVICES DE BASE ET AUX TRANSPORTS EN COMMUN
2. MIXITE FONCTIONNELLE DU QUARTIER
3. MIXITE MORPHOLOGIQUE ET PARCELLAIRE
4. STRUCTURE DE LA TRAME VIAIRE (FORME ET DENSITE) ET LIENS VERS LES QUARTIERS VOISINS
5. HIERARCHISATION DES VOIRIES SELON PRINCIPE STOP ET PARTAGE DE L’ESPACE
6. SECURITE, CONFORT ET CONTINUITE DES AMENAGEMENTS POUR LES MODES DOUX
7. PLACE ACCORDEE AU STATIONNEMENT AUTOMOBILE6
8. DENSITE, COMPACITE ET MITOYENNETE DU BATI
9. ORIENTATION DES BATIMENTS/RELIEF DU TERRAIN
10. QUALITE PATRIMONIALE DU BATI
11. IMPORTANCE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVES
12.POTENTIEL D’EVOLUTION DU BÂTI (AGRANDISSEMENTS, REHAUSSE…)
13. POTENTIEL DE DENSIFICATION DANS LE TISSU (DENT CREUSE, SAR…)
14. POTENTIEL DE DIVERSIFICATION DU QUARTIER (DIVERSITE TAILLE DES PARCELLES, DIVERSITE BÂTIMENTS
GESTION DES RESSOURCES : EAU, CHALEUR, DECHETS, BIOMETHANISATION, EAUX USEES…