## Slide 1: Energie et urbanisme : données de base pour identifier les leviers d’actions
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique »
Webinaire – journée 1
Equipe de formateurs:
CREAT (UCLouvain) V. Bottieau, A. Sinzot
IGEAT (ULB): F. Goffin, S. Verelst

## Slide 2
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Consommer moins
Consommer mieux
Produire son énergie
Rappel

## Slide 3
Industrie | Agriculture | Logement | Tertiaire | Transports | TOTAL
-43,1% | -0,0% | +3,1% | +56,5% | +34,8% | -12,0%
Evolution 1990-2019 par secteur (%)
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Les consommation énergétiques en Wallonie
Chart: Wallonie : répartition par secteur de la consommation finale d'énergie en 2019
| Industrie | Agriculture | Logement | Tertiaire | Transports
 | 43.5 | 1.3 | 33.4 | 13.3 | 37.2
Chart: Wallonie : évolution de la consommation finale par secteur (TWh)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Industrie | 76.5 | 75.9 | 76.1 | 68.4 | 74.2 | 76.5 | 73 | 70.6 | 74.2 | 74.5 | 75.8 | 77.3 | 74.2 | 72.5 | 69.9 | 66.8 | 65.9 | 64.7 | 64.8 | 43.3 | 50.6 | 52.1 | 45.7 | 44.1 | 43.1 | 44.1 | 44.8 | 44 | 43.7 | 43.5
Agriculture | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3
Logement | 32.4 | 35.2 | 35.8 | 35 | 34.3 | 35.7 | 40.5 | 36.6 | 36.6 | 35.5 | 34.2 | 37.5 | 35.2 | 37.1 | 37.1 | 36.6 | 34.1 | 30.5 | 35.2 | 32.2 | 37.9 | 32.4 | 33.9 | 37.2 | 31.1 | 34.8 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 33.4
Tertiaire | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 13.8 | 13.5 | 14.6 | 13 | 13.6 | 14.1 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 13.3
Transports | 27.6 | 27.8 | 28.8 | 29.6 | 30.3 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 32.4 | 32.9 | 33.7 | 34.8 | 35.6 | 37 | 38.4 | 36.6 | 35.9 | 36.4 | 36.5 | 37.2 | 38.2 | 40.4 | 36.8 | 35.8 | 36.7 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.3 | 37.2
https://energie.wallonie.be/fr/bilan-energetique-global-2019.html?IDC=6288&IDD=158398
Notes: ! Bilan territorial !
L’industrie est le principal secteur de consommation d’énergie mais celle-ci est en forte diminution. Viennent ensuite les transports en forte augmentation, et le logement qui augmente malgré les normes PEB (diminution de la part chauffage mais augmentation conso électrique + accroissement du parc). Le tertiaire (bureaux, hôpitaux, écoles, bâtiments publics…) augmente fort mais sa part est de 10%.
La diminution globale de 11% entre 1990 et 2018 n’est due au final qu’au secteur industriel.
Quid du télétravail

## Slide 4
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Chart: Wallonie : sources (vecteurs) d'énergie en 2019
| Crburants pétroliers | Combustibles pétroliers | Gaz naturel | Electricité | Charbon | Autres
 | 34.9 | 22.1 | 29.1 | 23.5 | 4.5 | 14.8
Chart: Wallonie : évolution de la consommation finale par vecteur énergétique (TWh)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Crburants pétroliers | 26.9 | 27.1 | 28.1 | 28.9 | 29.5 | 29.4 | 29.9 | 30.4 | 31.6 | 32 | 32.8 | 33.9 | 34.7 | 36.1 | 37.5 | 35.7 | 35.1 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 36.2 | 38.4 | 34.8 | 33.8 | 34.8 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 35 | 34.9
Combustibles pétroliers | 32.7 | 33.1 | 35.3 | 32 | 32.7 | 33.8 | 37.6 | 35 | 34.7 | 34.2 | 31.3 | 35.1 | 33 | 33.9 | 32.9 | 33 | 29.4 | 26.3 | 29.7 | 23.8 | 27.2 | 24.4 | 23.9 | 24.7 | 21.4 | 24.4 | 22.8 | 22.5 | 23 | 22.1
Gaz naturel | 26.9 | 27.4 | 26.2 | 27.4 | 28.7 | 30.9 | 32.9 | 31.2 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 33.6 | 33 | 33.4 | 34.3 | 34 | 33.5 | 33 | 32.3 | 27.8 | 31.8 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 26.1 | 28.6 | 29.8 | 30 | 28.8 | 29.1
Electricité | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 20.5 | 21.1 | 21.2 | 21.9 | 22.4 | 22.5 | 23.4 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 24.8 | 24.9 | 25 | 23.1 | 24.7 | 24.4 | 24 | 23.7 | 23 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.4 | 23.5
Charbon | 35.2 | 35.9 | 33.9 | 29.3 | 29.6 | 29.7 | 26.4 | 23.9 | 26.2 | 24.2 | 25.8 | 26.5 | 23.3 | 22.3 | 20 | 17.8 | 17.2 | 15.5 | 18.9 | 6.3 | 9.3 | 8.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5
Autres | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 7 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9 | 10.1 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 14.8
Notes: Bâtiments = résidentiel + tertiaire

## Slide 5
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Infographie_2021/PDF/Infographies%20seules/%c3%89nergie.pdf
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction

## Slide 6
Les flux énergétiques en Wallonie en 2019
https://www.icedd.be/reference/bilan-energetique-wallon/
https://energie.wallonie.be/fr/bilan-energetique-global-2019.html?IDC=6288&IDD=158398
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Conso finale 129 TWh
Consommation brute 182 TWh
Notes: Autre représentation plus complète mais plus complexe (diagramme de Sankey) : montre bien les flux de l’approvisionnement jusqu'à la consommation finale.
Pertes énormes dans la production d’électricité : 60% en moyenne ; nucléaire 70%, centrale TGV 40%. 53 TWh. Cogénération permet de récupérer une petite partie de la chaleur perdue
Le nucléaire représente 10% de la conso finale ; sa part diminue au profit du renouvelable
Usage du gaz : 1/3 production électrique, 1/3 industrie, 1/3 chauffage domestique et tertiaire
Les 2/3 de la conso d’énergie des bâtiments concernent le chauffage
Transports : très dépendant du pétrole. Transport routier = 80% conso totale transports (aérien = 17%, 10% en 2016) Routier : 60/40personnes/marchandises

## Slide 7
https://www.economiedenergie.fr/les-emissions-de-co2-par-energie/
Photovoltaïque 55gCO2e/KWh
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Enjeu climatique : la production de gaz à effet de serre

## Slide 8
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Notes: ! Émissions territoriales : ajouter origine des matériaux (bâtiments), énergie grise et délocalisations industrielles
Par rapport à la consommation énergétique on voit surtout apparaître le rôle de l’agriculture (production de méthane)
Presque tous les secteurs ont diminué leur production de GES (parfois juste un peu), sauf les transports : accroissement du nombre de véhicules, des distances parcourues et de la consommation moyenne, livraisons à domicile…
SUV = 40% des ventes de voitures = 20% de GES en plus que les autres voitures. Les SUV sont le 2ème poste d’augmentation des GES en France entre 2010 et 2020 après le transport aérien (WWF)

## Slide 9
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
De nombreuses recherches, publications et formations de la CPDT
Notes: Rappel des études précédentes de la CPDT sur cette thématique
Formations Urbanisme durable et énergie 2010-2012,enjeux énergétiques 2018-2019

## Slide 10
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Des leviers d’actions spécifiques à chaque commune
Notes: Rappel des études précédentes de la CPDT sur cette thématique
Ecarts très importants entre les communes : facteur 1 à 3 pour les transports de personnes, 35% pour le bâti résidentiel

## Slide 11
Séminaire transversal « Enjeux climatiques – Sobriété énergétique » - Journée1 Webinaire d’introduction
Notes: Les statistiques de consommation énergétique par commune permettent rapidement de pointer quels sont les principaux postes d’enjeux à l’échelle d’une commune. On y reviendra dans les journées présentielles.